2

泰 顺 县 环 境 质 量 月 报

（2017年9月）

泰顺县环境监测站

泰 顺 县 环 境 质 量 月 报

（2017年9月）

单位负责人：黄贵英

报 告 编写：翁丽娜

施晓宁

包蓁蓁

审      核：曾月梅

审      定：黄贵英

泰顺县环境监测站

目    录

第一章  环境空气质量状况

一、泰顺县环境空气质量状况

二、环境空气污染物平均浓度

三、降水水质

第二章  地表水环境质量状况

一、泰顺县水源地水质

二、跨行政区域交接断面水质

第三章  重点污染源监督性监测

一、城镇污水处理厂出水水质监测

- 环境空气质量状况

一、泰顺县环境空气质量状况

2017年9月泰顺县环境空气质量指数为25～58，级别为一～二级，其中一级（优）28天,二级（良）2天，优良率为 100%。在全市各县市中优良率排名并列第1位，和上年同期相比，优良率相同。PM2.5 月平均浓度为19μg/m3(标准35μg/m3) ，与上年同期（21μg/m3）相比有所下降，在全市各县市中列居第1位，位次不变。9月全市各县市区环境空气AQI级别天数比较见表1。

表1  9月全市各县市区环境空气AQI级别天数比较

| 天数 区域 | 一级 优 | 二级 良 | 三级 轻度污染 | 四级 中度污染 | 五级 重度污染 | 六级 严重污染 | 优良率 | 有效数据获取率 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰顺县 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 |
| 苍南县 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 |
| 永嘉县 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 |
| 文成县 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.6% | 96.7% | 4 |
| 乐清市 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 100% | 5 |
| 瑞安市 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 100% | 5 |
| 平阳县 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 100% | 5 |
| 瓯海区 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3% | 100% | 5 |
| 龙湾区 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.1% | 96.7% | 9 |
| 鹿城区 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.0% | 100% | 10 |
| 洞头县 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 83.3% | 100% | 11 |

二、环境空气污染物平均浓度

按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准评价，由于臭氧日最大8小时平均以及一氧化碳指标没有年均值限值，根据HJ 663-2013《环境空气质量评价技术规范（试行）》，采用臭氧日最大8小时平均第90百分位数和一氧化碳的第95百分位数，以日均浓度限值进行评价。

2017年9月,泰顺县环境空气质量臭氧日最大8小时平均第90百分位数、一氧化碳的第95百分位数、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度均达标。

表2  9月温州市泰顺县与文成县环境空气污染物平均浓度值

| 项目 区域 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO （第95百分位数） (mg/m3) | O3 (日最大8小时平均第90百分位数，μg /m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰顺县 | 3 | 20 | 23 | 19 | 0.7 | 94 |
| 文成县 | 7 | 16 | 38 | 22 | 0.9 | 133 |
| GB3095-2012二级标准年均限值≤ | 60 | 40 | 70 | 35 | 24小时平均：4 | 日最大8小时平均：160 |

9月份，泰顺县和文成县二氧化硫（SO2）平均浓度范围为3～5μg/m3，4～14μg/m3。二氧化氮（NO2）平均浓度范围分别为17～23μg/m3，13～22μg/m3。可吸入颗粒物（PM10）平均浓度范围分别为12～40μg/m3，22～65μg/m3。细颗粒物（PM2.5）平均浓度范围为15～33μg/m3，12～42μg/m3。臭氧日最大8小时平均第90百分位数分别为94μg /m3，133μg /m3。一氧化碳（CO）第95百分位数分别为0.7mg/m3，0.9mg/m3。

最近12个月，PM2.5月均值浓度范围为15～34μg/m3，最低为2016年10月和2017年6月，最高为2017年2月份。最近12个月月均值浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。最近12个月的泰顺县PM2.5月均值浓度变化情况见图2。

三、降水水质

9月共采得降水样品13个，降水的pH值范围为5.14～7.71，其中酸雨样品3个，降雨中酸雨率23.1%。降水pH值监测结果见表3。

表3  泰顺县2017年9月份降水监测结果

| 采样点 | 采样开始时间 | 采样结束时间 | 降雨量 (mm) | pH | 电导率 (mS/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 月 | 日 | 时 | 分 | 月 | 日 | 时 | 分 |  |  |  |
| 泰顺县 | 9 | 01 | 09 | 35 | 9 | 02 | 08 | 00 | 0.8 | 6.61 | 1.36 |
|  | 9 | 03 | 12 | 20 | 9 | 04 | 08 | 00 | 1.5 | 6.57 | 1.52 |
|  | 9 | 07 | 16 | 48 | 9 | 08 | 08 | 00 | 43.1 | 5.76 | 1.39 |
|  | 9 | 08 | 08 | 03 | 9 | 09 | 08 | 00 | 37.6 | 6.00 | 1.21 |
|  | 9 | 10 | 21 | 19 | 9 | 11 | 08 | 00 | 2.7 | 5.84 | 1.45 |
|  | 9 | 11 | 21 | 26 | 9 | 12 | 08 | 00 | 10.3 | 5.56 | 1.58 |
|  | 9 | 12 | 18 | 27 | 9 | 13 | 08 | 00 | 2.3 | 5.14 | 2.14 |
|  | 9 | 13 | 08 | 03 | 9 | 14 | 08 | 00 | 0.7 | 7.71 | 2.44 |
|  | 9 | 21 | 19 | 59 | 9 | 22 | 08 | 00 | 9.1 | 6.94 | 1.15 |
|  | 9 | 22 | 17 | 22 | 9 | 23 | 08 | 00 | 18.9 | 6.53 | 1.21 |
|  | 9 | 23 | 20 | 28 | 9 | 24 | 08 | 00 | 68.2 | 5.52 | 1.46 |
|  | 9 | 28 | 16 | 19 | 9 | 29 | 08 | 00 | 23 | 6.26 | 1.12 |
|  | 9 | 29 | 19 | 04 | 9 | 30 | 08 | 00 | 1.6 | 5.80 | 2.28 |

注：pH值小于5.65的降水叫酸雨。

- 地表水环境质量状况

我县共有市控以上地表水监测站位5个。根据2017年9月5日的监测结果，水质达到Ⅰ～Ⅱ类站位有5个，占总监测站位数的100%；达到功能区水质目标的站位有5个，达标率为100%。各水域具体水质状况见下表。

表4    泰顺县地表水水质现状表

| 水系 | 站位目标 | 监测结果（水质类别） | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞云江 | 乌岩岭（Ⅰ）、百丈口（Ⅱ） | 乌岩岭（Ⅰ）、百丈口（Ⅰ） | 100% |
| 交 溪 | 东溪头（Ⅱ）、交溪（Ⅲ） | 东溪头（Ⅱ）、交溪（Ⅱ） |  |
| 沙埕港 | 氡泉（Ⅲ） | 氡泉（Ⅰ） |  |

和2016年同期相比，达标站位数量保持不变。

一、泰顺县水源地水质

泰顺县城共1个水源地（友谊水库）。

根据原国家环境保护总局文件环发[2002]144号〈关于印发《城市集中式饮用水源地水质监测、评价与公布方案》的通知〉，地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅱ类标准，所以本月友谊水库达标。

表5  泰顺县饮用水源地水质评价

| 水源地 | 监测日期 | 监测项目 | 水质类别 | 定类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 友谊水库 | 9.5 | 31项 | Ⅰ | 无 |

根据湖泊（水库）富营养化状况评价方法，友谊水库综合营养指数TLI(∑)17.4为，属于贫营养状态，和上月份（17.4）持平。

二、跨行政区域交接断面水质

泰顺县共有2个交接断面，监测项目为pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数/化学需氧量、氨氮、总磷。根据《浙江省跨行政区域河流交接断面水质保护管理考核办法（试行）》，考核指标为高锰酸盐指数、氨氮、总磷，9月考核结果泰顺县氡泉和交溪良好。

表6  9月泰顺县跨行政区域交接断面水质考核表

| 序号 | 断面名称 | 河流 | 交界区域 | 功能要求 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交溪 | 交溪 | 泰顺～福建 | Ⅲ | 良好 |
| 2 | 氡泉 | 沙埕港 | 泰顺～福建 | Ⅲ | 良好 |

根据监测数据汇总统计结果，9月份5个市控以上监测站位均达到功能区要求。其中氨氮平均浓度为0.13mg/L；高锰酸盐指数平均浓度为1.4mg/L；总磷平均浓度为0.03mg/L。

氨氮平均浓度高于全部站位平均值的站位有东溪头；总磷平均浓度高于全部站位平均值的站位有东溪头、交溪；高锰酸盐指数平均浓度高于全部站位平均值的站位有东溪头、交溪。

第三章  重点污染源监督性监测

一、城镇污水处理厂出水水质状况

根据9月份泰顺飞云水务有限公司污水处理厂水质监测数据分析，泰顺飞云水务有限公司污水处理厂出水所检项目均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准B标准的要求。

表7  9月份泰顺飞云水务有限公司污水处理厂出水水质情况

单位（mg/L），pH除外

| 监测点位 | pH | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | CODcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水口 | 7.32 | 0.12 | 6.34 | 0.26 | <16 |
| 出水口 | 7.27 | 0.13 | 6.81 | 0.27 | <16 |
| 出水口 | 7.10 | 0.10 | 5.72 | 0.22 | <16 |
| 出水口 | 7.09 | 0.11 | 5.94 | 0.23 | <16 |
| 一级标准B标准 | 6～9 | ≤8 | ≤20 | ≤1 | ≤60 |