泰顺县县级集中式生活饮用水水源水质状况报告（2017年第三季度）

# 一、监测情况

泰顺县共有1个县级集中式生活饮用水水源友谊水库，属地表水水源（湖库型）。

# （一）监测点位

友谊水库在取水口上游100米处按监测规范设置监测断面，进行采样。采样深度为水面下0.5米处。

# （二）监测项目

按照环保部《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》（环办函〔2012〕1266号）要求，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），同时增加水库特征因子叶绿素a、透明度，共64项。

# 二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

# 三、评价结果

2017年第三季度开展监测的县级集中式饮用水水源水质达标（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水标准），达标率为100%。

备注：

1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。

2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。

附表

2017年第一季度泰顺县级集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 城市 名称 | 水源名称 （监测点位） | 水源 类型 | 季度取水量 （万吨） | 达标 情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰顺县 | 友谊水库水源地（友谊水库） | 湖库 | 138 | 达标 | - |